## Slide 1
运 输 层
第 5 章
谢希仁 编著
计算机网络（第 8 版）

## Slide 2
计算机网络体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 运输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 3
5.1 运输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 可靠传输的工作原理
5.5 TCP 报文段的首部格式
5.6 TCP 可靠传输的实现
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的运输连接管理

## Slide 4
5.1.1 进程之间的通信
5.1.2 运输层的两个主要协议
5.1.3 运输层的端口
5.1
运输层协议概述

## Slide 5
5.1.1 进程之间的通信
物理层
数据链路层
网络层
运输层
应用层
用户功能中的最低层
面向通信部分的最高层
网络核心中的路由器实现和使用
边缘部分中的主机
实现和使用

## Slide 6
运输层的作用
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
AP2
AP3
AP4
IP 层
AP1
AP2
AP4
AP3
网络层为主机之间的通信提供服务
运输层为应用层进程之间的通信提供服务
主机 A 的协议栈
主机 B 的协议栈
LAN2
WAN
LAN1
5
4
3
2
1
复用
分用，
差错检测

## Slide 7
屏蔽作用
运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节（如网络拓扑、所采用的路由选择协议等），使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。
互联网
应用进程
AP
应用进程
AP
逻辑通信信道

## Slide 8
可靠信道与不可靠信道
应
用
层
运
输
层
全双工可靠信道
使用面向连接的协议，如 TCP。
接收进程
发送进程
数据
数据
？
接收进程
数据
使用无连接的协议，如 UDP。
不可靠信道
发送进程
数据

## Slide 9
5.1.2 运输层的两个主要协议
互联网的正式标准：
用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口
运输层

## Slide 10
运输协议数据单元
两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元 TPDU (Transport Protocol Data Unit)。
TCP 传送的数据单位协议是 TCP 报文段 (segment)。
UDP 传送的数据单位协议是 UDP 报文或用户数据报。

## Slide 11
UDP 与 TCP 的区别
UDP
传送数据之前不需要先建立连接。
收到 UDP 报后，不需要给出任何确认。
TCP
提供可靠的、面向连接的运输服务。
不提供广播或多播服务。
不提供可靠交付，但是一种最有效的工作方式。
开销较多。

## Slide 12
使用 UDP 和 TCP 的典型应用和应用层协议
IP
TCP
UDP
运输层
网络层
DNS
DHCP
RIP
…
域名解析服务
动态主机配置
路由
选择
…
应用层
应用
TFTP
文件传输
专用协议
流式多媒体通信
HTTP
SMTP
FTP
…
万维网
WWW
电子
邮件
文件
传送
…
TELNET
远程终端接入

## Slide 13
5.1.3 运输层的端口
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
应用进程
应用进程
IP 层
AP1
AP2
AP4
AP3
主机 A 的协议栈
主机 B 的协议栈
5
4
3
2
1
复用
分用
复用：应用进程都可以通过运输层再传送到 IP 层（网络层）。
如何指明各应用进程？
分用：运输层从 IP 层收到发送给应用进程的数据后，必须分别交付给指明的各应用进程。

## Slide 14
需要考虑的问题
进程的创建和撤销都是动态的，因此发送方几乎无法识别其他机器上的进程。
我们往往需要利用目的主机提供的功能来识别终点，而不需要知道具体实现这个功能的进程是哪一个。
有时我们会改换接收报文的进程，但并不需要通知所有的发送方。

## Slide 15
端口号 (protocol port number)
解决方法：在运输层使用协议端口号 (protocol port number)，或通常简称为端口 (port)。把端口设为通信的抽象终点。
数据
80
58800

端口
58800
80


主机 B
主机 A
运输层
运输层

数据
80
58800
目的端口
源端口



## Slide 16
软件端口与硬件端口
软件端口
协议栈层间的抽象的协议端口。
硬件端口
不同硬件设备进行交互的接口。
是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交互的地点。
不同系统实现端口的方法可以不同。

## Slide 17
TCP/IP 运输层端口的标志
端口用一个 16 位端口号进行标志，允许有 65,535 个不同的端口号。
端口号只具有本地意义，只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在互联网中，不同计算机的相同端口号没有联系。
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.1.7:80
70
80
90
P2
P1
P3
192.168.10.2:80
端口
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的端口号，而且还要知道对方的 IP 地址。

## Slide 18
两大类、三种类型的端口
0
1023
1024
49,151
49,152
65,535
服务器端使用的端口号
客户端使用的端口号
熟知端口
（全球通用端口号）
（IANA 负责分配）
登记端口
（在 IANA 登记）
短暂端口
（通信结束后，被系统收回）

## Slide 19
常用的熟知端口
UDP | TCP
IP | 
SMTP
FTP
Telnet
RPC
DNS
SNMP
TFTP
53
161
69
25
23
HTTP
80
HTTPS
443
SNMP(trap)
21 20
162
111

## Slide 20
5.2.1 UDP 概述
5.2.2 UDP 的首部格式
5.2
用户数据报协议 UDP

## Slide 21
5.2.1 UDP 概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了一些功能：
复用和分用
差错检测

## Slide 22
UDP 的主要特点
无连接。发送数据之前不需要建立连接。
使用尽最大努力交付。即不保证可靠交付。
面向报文。UDP 一次传送和交付一个完整的报文。
没有拥塞控制。网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。很适合多媒体通信的要求。
支持一对一、一对多、多对一、多对多等交互通信。
首部开销小，只有 8 个字节。
UDP 通信的特点：简单方便，但不可靠。

## Slide 23
UDP 是面向报文的
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
运输层
应用层报文
应用层
发送方 UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，按照样发送。
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。

## Slide 24
UDP 是面向报文的
报文
UDP 数据
UDP首部
IP 数据
IP
首部
报文
UDP 数据
UDP
首部
IP 数据
IP
首部
应用程序必须选择合适大小的报文。
若报文太长，IP 层在传送时可能要进行分片，降低 IP 层的效率。
若报文太短，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，降低 IP 层的效率。

## Slide 25
UDP 通信和端口号的关系
应用层
运输层
端口
a
b
c
（请注意：运输层之间的这条虚线不是一条连接，表示的是一条逻辑通道）
x
y
运输层
端口
应用进程
应用进程
H1
H2
a→x b→x c→y
复用
分用
不可靠的信道



P1
P2
P3


应用层
P4
P5
复用：将 UDP 用户数据报组装成不同的 IP 数据报，发送到互联网。
分用：根据 UDP 用户数据报首部中的目的端口号，将数据报分别传送到相应的端口，以便应用进程到端口读取数据。
多对一的通信

## Slide 26
UDP 通信和端口号的关系
H2
复用：将 UDP 用户数据报组装成不同的 IP 数据报，发送到互联网。
分用：根据 UDP 用户数据报首部中的目的端口号，将数据报分别传送到相应的端口，以便应用进程到端口读取数据。
一对多的通信
应用层
运输层
端口
a
b
c
（请注意：运输层之间的这条虚线不是一条连接，表示的是一条逻辑通道）
x
y
运输层
端口
应用进程
应用进程
H1
复用
分用
不可靠的信道



P1
P2
P3


应用层
P4
P5
a→x a→y c→y

## Slide 27
5.2.2 UDP 的首部格式
(1) 源端口：源端口号。在需要对方回信时选用。不需要时可用全 0。
(2) 目的端口：目的端口号。终点交付报文时必须使用。
(3) 长度：UDP 用户数据报的长度，其最小值是 8（仅有首部）。
(4) 检验和：检测 UDP 用户数据报在传输中是否有错。有错就丢弃。
源端口
目的端口
长 度
检验和
2
2
2
2
首部字段：8 个字节，4 个字段，每个字段为 2 个字节。
字节
数 据
首 部
IP 数据报
发送在前
2 个字段：首部，数据。
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 28
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 29
UDP 基于端口的分用
接收方 UDP 根据首部中的目的端口号，把报文通过相应的端口上交给应用进程。
如果接收方 UDP 发现收到的报文中的目的端口号不正确（即不存在对应于该端口号的应用进程），就丢弃该报文，并由 ICMP 发送“端口不可达”差错报文给发送方。
IP 层
UDP 报文到达
端口 2
端口 3
端口 1
UDP 分用

## Slide 30
在计算检验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
UDP 用户数据报
首 部
数 据

## Slide 31
计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
UDP 的检验和是把首部和数据部分一起都检验。
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0

## Slide 32
5.3.1 TCP 最主要的特点
5.3.2 TCP 的连接
5.3
传输控制协议 TCP 概述

## Slide 33
5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议，在无连接的、不可靠的 IP 网络服务基础之上提供可靠交付的服务。为此，在 IP 的数据报服务基础之上，增加了保证可靠性的一系列措施。

## Slide 34
5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议。
每一条 TCP 连接只能有两个端点 (endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
TCP 提供可靠交付的服务。
TCP 提供全双工通信。
面向字节流
TCP 中的“流”(stream) 指的是流入或流出进程的字节序列。
面向字节流：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

## Slide 35
TCP 不保证接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的数据块具有对应大小的关系。
但接收方应用程序收到的字节流必须和发送方应用程序发出的字节流完全一样。
TCP 面向流的概念

## Slide 36
TCP 面向流的概念
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节写入
发送缓存
从接收缓存
读取字节
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接（虚连接，逻辑连接）

## Slide 37
TCP 面向流的概念

端口
…
TCP
…
TCP
接收缓存
发送缓存
端口
发送端
接收端
向发送缓存
写入数据块
从接收缓存
读取数据块
应用进程
应用进程

TCP 不关心应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 缓存。
TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞程度来决定一个报文段应包含多少个字节，形成 TCP 报文段。
TCP 连接（虚连接，逻辑连接）
报文段
报文段
报文段
…

## Slide 38
5.3.2 TCP 的连接
TCP 把连接作为最基本的抽象。



端口



服务器
客户
TCP
TCP
客户
每一条 TCP 连接有两个端点。
TCP连接
套接字
TCP 连接的端点：套接字 (socket) 或插口。

## Slide 39
套接字 (socket)
套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)
例如：
套接字 socket = (192.169.1.20 : 2028)
TCP 连接 ::= {socket1, socket2} = {(IP1: port1)，(IP2: port2)} (5-2)
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定：

## Slide 40
TCP 连接，IP 地址，套接字
TCP 连接就是由协议软件所提供的一种抽象。
TCP 连接的端点是抽象的套接字，即（IP 地址：端口号）。
同一个 IP 地址可以有多个不同的 TCP 连接。
同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。

## Slide 41
Socket 有多种不同的意思
应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket。
socket API 中使用的一个函数名也叫作 socket。
调用 socket 函数的端点称为 socket。
调用 socket 函数时其返回值称为 socket 描述符，可简称为 socket。
在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现，称为 socket 实现。

## Slide 42
5.4.1 停止等待协议
5.4.2 连续 ARQ 协议
5.4
可靠传输的工作原理

## Slide 43
IP 网络提供的是不可靠的传输

## Slide 44
理想传输条件的特点
传输信道不产生差错。
不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据。
在理想传输条件下，不需要采取任何措施就能够实现可靠传输。
但实际网络都不具备理想传输条件。必须使用一些可靠传输协议，在不可靠的传输信道实现可靠传输。

## Slide 45
5.4.1 停止等待协议
每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组。
全双工通信的双方既是发送方也是接收方。
假设仅考虑 A 发送数据，而 B 接收数据并发送确认。因此 A 叫做发送方，而 B 叫做接收方。

## Slide 46
1. 无差错情况
A 发送完分组 M1 后就暂停发送，等待 B 的确认 (ACK)。
B 收到 M1 向 A 发送 ACK。
A 在收到了对 M1 的确认后，就再发送下一个分组 M2。
M1
M2
ACK 1
ACK 2
停止发送，等待 ACK
收到 ACK，继续发送
确认 M1
确认 M2
时间
时间
停止发送，等待 ACK
A
B

## Slide 47
两种情况：
B 接收 M1 时检测出了差错，就丢弃 M1，其他什么也不做（不通知 A 收到有差错的分组）。
M1 在传输过程中丢失了，这时 B 当然什么都不知道，也什么都不做。
在这两种情况下，B 都不会发送任何信息。
2. 出现差错

## Slide 48
问题：A 如何知道 B 是否正确收到了 M1 呢？
解决方法：超时重传
A 为每一个已发送的分组设置一个超时计时器。
A 只要在超时计时器到期之前收到了相应的确认，就撤销该超时计时器，继续发送下一个分组 M2 。
若 A 在超时计时器规定时间内没有收到 B 的确认，就认为分组错误或丢失，就重发该分组。
2. 出现差错

## Slide 49
2. 出现差错
分组错误
A
B
M1
M1
ACK 1
丢弃
超时重传
tout
A
B
M1
M1
分组丢失
ACK 1
超时重传
tout
启动超时计时器，等待 ACK
启动超时计时器，等待 ACK
确认 M1
确认 M1

## Slide 50
3. 确认丢失和确认迟到
确认丢失
若 B 所发送的对 M1 的确认丢失了，那么 A 在设定的超时重传时间内将不会收到确认，因此 A 在超时计时器到期后重传 M1。
假定 B 正确收到了 A 重传的分组 M1。这时 B 应采取两个行动：
(1) 丢弃这个重复的分组 M1，不向上层交付。
(2) 向 A 发送确认。

## Slide 51
3. 确认丢失和确认迟到
确认迟到
B 对分组 M1 的确认迟到了，因此 A 在超时计时器到期后重传 M1。
B 会收到重复的 M1，丢弃重复的 M1，并重传确认分组。
A 会收到重复的确认。对重复的确认的处理：丢弃。

## Slide 52
3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重传
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重传
tout
M2
重复 ACK1，丢弃
等待 ACK2
ACK 1
重复，丢弃
确认 M1
3. 确认丢失和确认迟到
重复，丢弃
确认 M1
确认 M1
确认 M1
发送下一个

## Slide 53
4. 信道利用率
优点：简单。缺点：信道利用率太低。
TD
RTT
A
TD + RTT + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
(5-3)
信道利用率
当往返时间 RTT 远大于分组发送时间 TD 时，信道的利用率会非常低。

## Slide 54
停止等待协议要点
停止等待。发送方每次只发送一个分组。在收到确认后再发送下一个分组。
暂存：在发送完一个分组后，发送方必须暂存已发送的分组的副本，以备重发。
编号。对发送的每个分组和确认都进行编号。
超时重传。发送方为发送的每个分组设置一个超时计时器。若超时计时器超时位收到确认，发送方会自动超时重传分组。
超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些，防止不必要的重传。
简单，但信道利用率太低。

## Slide 55
由于信道上一直有数据不间断地传送，
流水线传输可获得很高的信道利用率。
B
分组
t
t
A
ACK
流水线传输：在收到确认之前，发送方连续发出多个分组。
提高传输效率：流水线传输
连续 ARQ 协议和滑动窗口协议采用流水线传输方式。

## Slide 56
5.4.2 连续 ARQ 协议
发送窗口：发送方维持一个发送窗口，位于发送窗口内的分组都可被连续发送出去，而不需要等待对方的确认。
发送窗口滑动：发送方每收到一个确认，就把发送窗口向前滑动一个分组的位置。
累积确认：接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。

## Slide 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口大小是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后，发送窗口向前滑动
窗口向前滑动
发送窗口
被确认
发送窗口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 58
累积确认
M3 正确
M4 正确
M5 正确
M0
M1
M4
M5
ACK0
ACK1 确认 M0，将 M0 提交给上层协议或用户
ACK2 确认 M1，将 M1 提交给上层协议或用户
M2 正确
ACK5 为累积确认，
表示 M5 及之前的
M2、M3、M4 都正确。
将M2、M3、M4、M5
提交给上层协议或用户
ACK5
M2
ACK1
M3

## Slide 59
累积确认
优点
容易实现，即使确认丢失也不必重传。
缺点
不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。
连续 ARQ 协议采用 Go-back-N（回退N）。
Go-back-N（回退N）：表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。
当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。

## Slide 60
TCP 虽然是面向字节流的，但 TCP 传送的数据单元却是报文段。
一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用。
TCP 报文段首部的前 20 个字节是固定的，后面有 4n 字节是根据需要而增加的选项 (n 是整数)。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。
5.5 TCP 报文段的首部格式

## Slide 61
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据报的 数据部分
IP 首部
发送在前
位 0 8 16 24 31
5.5 TCP 报文段的首部格式
IP 数据报
TCP首部的长度是 4n 字节（n 是整数）。
TCP 首部的最小长度是 20 字节。

## Slide 62
TCP 首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
源端口和目的端口：各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。
运输层的复用和分用功能通过端口实现。
位 0 8 16 24 31

## Slide 63
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
序号：占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都有一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 64
现有 5000 个字节的数据。
假设报文段的最大数据长度为 1000 个字节，初始序号为 1001。
报文段 1 序号 = 1001 （数据字节序号：1001 ~ 2000）
报文段 2 序号 = 2001 （数据字节序号：2001 ~ 3000）
报文段 3 序号 = 3001 （数据字节序号：3001 ~ 4000）
报文段 4 序号 = 4001 （数据字节序号：4001 ~ 5000）
报文段 5 序号 = 5001 （数据字节序号：5001 ~ 6000）

## Slide 65
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认号：占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部
记住：若确认号 = N，则表明：到序号 N – 1 为止的所有数据都已正确收到。

## Slide 66
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
数据偏移（即首部长度）：占 4 位，指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 67
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
保留：占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 68
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急 URG：控制位。当 URG = 1 时，表明紧急指针字段有效，告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送 (相当于高优先级的数据)。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 69
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
确认 ACK：控制位。只有当 ACK =1 时，确认号字段才有效。当 ACK =0 时，确认号无效。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 70
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
推送 PSH (PuSH) ：控制位。接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段后，就尽快（即“推送”向前）交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满后再交付。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 71
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
复位 RST (ReSeT) ：控制位。当 RST=1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 72
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
同步 SYN (SYNchronization) ：控制位。
同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
当 SYN = 1，ACK = 0 时，表明这是一个连接请求报文段。
当 SYN = 1，ACK = 1 时，表明这是一个连接接受报文段。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 73
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
终止 FIN (FINish) ：控制位。用来释放一个连接。
FIN=1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 74
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
窗口：占 2 字节。
窗口值告诉对方：从本报文段首部中的确认号算起，接收方目前允许对方发送的数据量（以字节为单位）。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部
记住：窗口字段明确指出了现在允许对方发送的数据量。窗口值经常在动态变化。

## Slide 75
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
检验和：占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。
在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 76
在计算检验和时，临时把 12 字节的“伪首部”和 TCP 报文段连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
TCP 首部
伪首部
首 部
TCP 总长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
6
字节
4
4
1
1
2
12
字节
发送在前
TCP 报文段
首 部
IP 数据报
数 据
数 据

## Slide 77
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
紧急指针：占 2 字节。在 URG = 1时，指出本报文段中的紧急数据的字节数（紧急数据结束后就是普通数据），指出了紧急数据的末尾在报文段中的位置。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 78
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
选项：长度可变，最长可达 40 字节。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 79
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
填充：使整个 TCP 首部长度是 4 字节的整数倍。
位 0 8 16 24 31
TCP 首部

## Slide 80
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
选项：长度可变，最长可达 40 字节。—— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS。MSS 告诉对方 TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”
位 0 8 16 24 31
MSS (Maximum Segment Size)
是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
数据字段加上 TCP 首部才等于整个的 TCP 报文段。
所以，MSS是“TCP 报文段长度减去 TCP 首部长度”。
TCP 首部

## Slide 81
选项（2）：最大报文段长度 MSS
最大报文段长度 MSS (Maximum Segment Size) 是每个 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
与接收窗口值没有关系。
TCP 报文段长度 = 数据字段长度 + TCP 首部长度
数据字段长度 = TCP 报文段长度 – TCP 首部长度
链路层
首部
链路层
尾部
IP 首部
TCP 首部
数据
TCP 报文段
MSS
MTU
IP 数据报

## Slide 82
选项（2）：最大报文段长度 MSS
不能太小
  网络利用率降低。
  例如：仅 1 个字节。利用率就不会超过1/41。
不能太大
  开销增大。
  IP 层传输时要分片，终点要装配。
  分片传输出错时，要整个分组。
应尽可能大
  只要在 IP 层传输时不再分片。
  默认值= 536 字节。
    报文段长度 = 536 + 20 = 556 字节。
    IP 数据报长度 = 576 字节。

## Slide 83
选项（3）：窗口扩大
主机 A
主机 B
t1
64 KB 窗口
t2
t3
t4
TCP 窗口字段长度= 16 位，最大窗口大小 = 64 K 字节。
对于传播时延和带宽都很大的网络，为获得高吞吐率较，需要更大的窗口。

## Slide 84
选项（3）：窗口扩大
主机 A
主机 B
t2
窗口扩大选项：占 3 字节，其中一个字节表示移位值 S。
新的窗口值位数从 16 增大到 (16 + S)，相当于把窗口值向左移动 S 位。
移位值允许使用的最大值是 14，窗口最大值增大到 2(16 + 14) – 1 = 230 – 1。
窗口扩大选项可以在双方初始建立 TCP 连接时进行协商。
t1
256 KB 窗口
到达的

## Slide 85
选项（8）：时间戳
占 10 字节。最主要的 2 个字段：
时间戳值字段（4字节）和时间戳回送回答字段（4字节）。
2 个主要功能：
计算往返时间 RTT
防止序号绕回 PAWS (Protect Against Wrapped Sequence numbers)。
  序号重复时，为了使接收方能够把新报文段和迟到很久的旧报文段区分开，可以在报文段中加上时间戳。

## Slide 86
5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
5.6.2 超时重传时间的选择
5.6.3 选择确认 SACK
5.6
TCP 可靠传输的实现

## Slide 87
5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
TCP 使用流水线传输和滑动窗口协议实现高效、可靠的传输。
TCP 的滑动窗口是以字节为单位的。
发送方 A 和接收方 B 分别维持一个发送窗口和一个接收窗口。
发送窗口：在没有收到确认的情况下，发送方可以连续把窗口内的数据全部发送出去。凡是已经发送过的数据，在未收到确认之前都必须暂时保留，以便在超时重传时使用。
接收窗口：只允许接收落入窗口内的数据。

## Slide 88
A 根据 B 给出的窗口值，构造出自己的发送窗口。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
前移
待发送，
但当前不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
发送窗口

## Slide 89
A 根据 B 给出的窗口值，构造出自己的发送窗口。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
待发送，
但当前不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
收缩
前移
前移
发送窗口

## Slide 90
假定 A 发送了序号为 31 ~ 41 共 11 个字节的数据
P1 = 后沿，P2 = 当前，P3 = 前沿。
P3 – P1 = A 的发送窗口（又称为通知窗口）
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）
待发送，
但当前不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20字节，未收到确认前位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
可用窗口
发送窗口

## Slide 91
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口 = 20 字节
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
未按序收到
接收窗口
B 收到了序号为 32 和 33 的数据，但未收到序号为 31 的数据。
因此，因此发送的确认报文段中的确认号是 31（即期望收到的序号）。

## Slide 92
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口 = 20 字节
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
收到
窗口的滑动
待发送，
但当前不允许发送
已发送并
收到确认
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
P1
P2
P3
ACK = 1，确认号 = 31，窗口 = 20
A 的发送窗口 = 20

## Slide 93
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口 = 20 字节
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
窗口的滑动
待发送，
但当前不允许发送
已发送并
收到确认
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
P1
P2
P3
序号 = 31，确认号 = x，窗口 = w
A 的发送窗口 = 20

## Slide 94
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口 = 20 字节
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
窗口的滑动
待发送，
但当前不允许发送
已发送并
收到确认
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
P1
P2
P3
序号 = 31，确认号 = x，窗口 = w
A 的发送窗口 = 20
前移

## Slide 95
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口 = 20 字节
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
窗口的滑动
待发送，
但当前不允许发送
已发送并
收到确认
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
P1
P2
P3
ACK = 1，确认号 = 34，窗口 = 20
A 的发送窗口 = 20
收到

## Slide 96
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口 = 20 字节
允许接收
窗口的滑动
不允许
发送
已发送并
收到确认
ACK = 1，确认号 = 34，窗口 = 20
P1
P2
P3
A 的发送窗口 = 20
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
可用窗口增大
收到

## Slide 97
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口 = 20 字节
允许接收
窗口的滑动
不允许
发送
已发送并
收到确认
ACK = 1，确认号 = 34，窗口 = 20
P1
P2
P3
A 的发送窗口 = 20
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
可用窗口增大
收到

## Slide 98
窗口的滑动
不允许
发送
已发送并
收到确认
P1
A 的发送窗口 = 20 字节（已满，可用窗口 = 0）
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
P2
P3
可用窗口 = 0
停止发送
序号 = 34，确认号 = x，窗口 = u
已发送但未收到确认
A 未收到确认的原因有：① B 未发送；② B已发送，但还未到达 A 。
为保证可靠传输，A 只能认为 B 还没有收到这些数据。A 经过一段时间后（由超时计时器控制）就重传这部分数据，重新设置超时计时器，直到收到 B 的确认为止。
如果 A 按序收到落在发送窗口内的确认号， 就使发送窗口向前滑动，并发送新的数据。
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
P2

## Slide 99
窗口的滑动
不允许
发送
已发送并
收到确认
P1
A 的发送窗口 = 20 字节（已满，可用窗口 = 0）
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
P2
P3
可用窗口 = 0
停止发送
序号 = 34，确认号 = x，窗口 = u
已发送但未收到确认
A 未收到确认的原因有：① B 未发送；② B已发送，但还未到达 A 。
为保证可靠传输，A 只能认为 B 还没有收到这些数据。A 经过一段时间后（由超时计时器控制）就重传这部分数据，重新设置超时计时器，直到收到 B 的确认为止。
如果 A 按序收到落在发送窗口内的确认号， 就使发送窗口向前滑动，并发送新的数据。
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## Slide 100
发送缓存与发送窗口
发送方的应用进程把字节流写入 TCP 发送缓存。
最后被确认
的字节
发送方应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大
发送窗口通常只是发送缓存的一部分。
不能发送太快，否则发送缓存会溢出。
缓存中的字节数 = 发送应用程序最后写入缓存的字节 - 最后被确认的字节
最后写入缓存
的字节
暂时存放：
(1) 发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；
(2) TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。

## Slide 101
接收方的应用进程从 TCP 接收缓存中读取尚未被读取的字节。
下一个期望收到的字节
接收方应用程序
接收缓存
接收窗口
TCP
序号增大
下一个读取
的字节
未按序到达的字节
按序到达的字节
暂时存放：
(1) 按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；
(2) 未按序到达的数据。
若不能及时读取，缓存最终会被填满，使接收窗口减小到零。
如果能够及时读取，接收窗口就可以增大，但最大不能超过接收缓存的大小。
接收缓存与接收窗口

## Slide 102
需要强调三点
第一，发送窗口是根据接收窗口设置的，但在同一时刻，发送窗口并不总是和接收窗口一样大（因为有一定的时间滞后）。
第二，TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。通常是先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程。
第三，TCP 要求接收方必须有累积确认的功能，以减小传输开销。接收方可以在合适的时候发送确认，也可以在自己有数据要发送时把确认信息顺便捎带上。但接收方不应过分推迟发送确认，否则会导致发送方不必要的重传，捎带确认实际上并不经常发生。

## Slide 103
5.6.2 超时重传时间的选择
TCP 发送方在规定的时间内没有收到确认就要重传已发送的报文段。
但重传时间的选择是 TCP 最复杂的问题之一。
互联网环境复杂，IP 数据报所选择的路由变化很大，导致运输层的往返时间 (RTT) 的变化也很大。
时间
数据链路层
运输层
T1
T2
T3
往返时间的
概率分布

## Slide 104
TCP 超时重传时间设置
不能太短，否则会引起很多报文段的不必要的重传，使网络负荷增大。
不能过长，会使网络的空闲时间增大，降低了传输效率。
TCP 采用了一种自适应算法，它记录一个报文段发出的时间，以及收到相应确认的时间。
这两个时间之差就是报文段的往返时间 RTT。

## Slide 105
加权平均往返时间 RTTS
加权平均往返时间 RTTS 又称为平滑的往返时间。
新的 RTTS  (1  )  (旧的 RTTS) +   (新的 RTT 样本) (5-4)
其中，
若 ，表示 RTT 值更新较慢。
若，表示 RTT 值更新较快。
RFC 6298 推荐的  值为 1/8，即 0.125。

## Slide 106
超时重传时间 RTO
RTO (Retransmission Time-Out) 应略大于加权平均往返时间 RTTS 。
RFC 6298 建议 RTO：
其中：RTTD 是 RTT 偏差的加权平均值。
RFC 6298 建议 RTTD ：
其中： 是个小于 1 的系数，其推荐值是 1/4，即 0.25。
RTO = RTTS + 4  RTTD (5-5)
新的 RTTD = (1   )  (旧的 RTTD) +   RTTS  新的 RTT 样本 (5-6)

## Slide 107
往返时间 (RTT) 的测量相当复杂
超时重传报文段后，如何判定此确认报文段是对原来的报文段的确认，还是对重传报文段的确认？
往返时间 RTT
发送一个
报文段
重传
报文段
收到 ACK
时间
往返时间 RTT
是对哪一个报文段
的确认？
超时

## Slide 108
Karn 算法
在计算平均往返时间 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时间样本。
新问题：当报文段的时延突然增大很多时，在原来得出的重传时间内，不会收到确认报文段，于是就重传报文段。但根据 Karn 算法，不考虑重传的报文段的往返时间样本。这样，超时重传时间就无法更新，造成很多不必要的重传。

## Slide 109
修正的 Karn 算法
报文段每重传一次，就把 RTO 增大一些：
系数  的典型值 = 2 。
当不再发生报文段的重传时，才根据报文段的往返时延更新平均往返时延 RTT 和超时重传时间 RTO 的数值。
新的 RTO    (旧的 RTO)

## Slide 110
5.6.3 选择确认 SACK
问题：若收到的报文段无差错，只是未按序号，中间还缺少一些序号的数据，那么能否设法只传送缺少的数据而不重传已经正确到达接收方的数据？
解决：选择确认 SACK (Selective ACK)
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
第二个字节块
1 1000 1501 3000 3501 4500
假设最大报文段长度 MSS = 5000 字节，起始序号 = 1。
接收方收到了和前面的字节流不连续的两个字节块，缺少序号 1001 ~ 1500 、3001 ~ 3500 、4501~5000 的字节。
确认报文：ACK = 1，确认号 = 1001，窗口 = 6000

## Slide 111
RFC 2018 对 SACK 的规定
如果要使用选择确认，在建立 TCP 连接时，要在 TCP 首部的选项中加上允许 SACK 选项，且双方必须事先商定好。
如果使用选择确认，原来首部中的确认号的用法仍然不变（累积确认）。只是在 TCP 首部中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界。
类别 = 4
长度 =2
允许 SACK 选项
SACK 选项
类别 = 5
长度 =？
第 1 个字节块的左边界
第 1 个字节块的右边界
第 2 个字节块的左边界
第 2 个字节块的右边界
第 3 个字节块的左边界
第 3 个字节块的右边界
第 4 个字节块的左边界
第 4 个字节块的右边界
最多 4 个
字节块

## Slide 112
SACK
确认号 = 1001
…
…
连续的字节流
…
…
…
L1 = 1501
R1 = 3001
L2 = 3501
R1 = 4501
第一个字节块
第二个字节块
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 =1001
类别 = 5
长度 =18
1501
3001
3501
4501
左边界 = 第一个字节的序号，右边界 = 最后一个字节序号 + 1。

## Slide 113
5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
5.7.2 TCP 的传输效率
5.7
TCP 的流量控制

## Slide 114
5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
流量控制 (flow control) ：让发送方的发送速率不要太快，使接收方来得及接收。
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现对发送方的流量控制。

## Slide 115
利用可变窗口进行流量控制举例
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
seq = 101, DATA
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
seq = 301, DATA
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
seq = 1, DATA
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
seq = 401, DATA
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
seq = 201, DATA
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
seq = 501, DATA
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
seq = 201, DATA
丢失！
A 向 B 发送数据，MSS = 100 字节。
在连接建立时，B 告诉 A：“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。

## Slide 116
可能发生死锁
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
seq = 101, DATA
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
seq = 301, DATA
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
seq = 1, DATA
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
seq = 401, DATA
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
seq = 201, DATA
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
seq = 501, DATA
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
seq = 201, DATA
丢失！
A 向 B 发送数据，MSS = 100 字节。
在连接建立时，B 告诉 A：“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。
允许 A 发送序号 601 至 1000 共 400 字节
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 400
丢失！
等待 A 发送
等待非 0 窗口

## Slide 117
持续计时器
持续计时器 (persistence timer)：只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动该持续计时器。
  若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），对方在确认这个探测报文段时给出当前窗口值。
  若窗口仍然是零，收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
  若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 118
5.7.2 TCP 的传输效率
控制TCP发送报文段的时机：三种机制
TCP 维持一个变量，它等于最大报文段长度 MSS。只要缓存中存放的数据达到 MSS 字节时，就组装成一个 TCP 报文段发送出去。
由发送方的应用进程指明要求发送报文段，即 TCP 支持的推送 (push) 操作。
发送方的一个计时器期限到了，这时就把当前已有的缓存数据装入报文段（但长度不能超过 MSS）发送出去。
如何控制 TCP 发送报文段的时机仍然是一个较为复杂的问题。

## Slide 119
糊涂窗口综合症
糊涂窗口综合症：每次仅发送一个字节或很少几个字节的数据时，有效数据传输效率变得很低的现象。
1 字节
数据
1 字节
20 字节
1 字节
20 字节
20 字节
TCP 报文段首部
IP 数据报首部
TCP 报文段
IP 数据报
此时，有效数据传输效率 = 1/41 = 2.44%

## Slide 120
发送方糊涂窗口综合症
发送方 TCP 每次接收到一字节的数据后就发送。
发送一个字节需要形成 41 字节长的 IP 数据报。效率很低。
解决方法：使用 Nagle 算法。
发送第 1 个数据字节
收到确认？
发送缓存中的所有数据
到达的数据
已达到发送窗口一半 或
已达到报文段的最大长度时？
立即发送数据
是
是
否
否

## Slide 121
接收方糊涂窗口综合症
原因：接收方应用进程消耗数据太慢，例如：每次只读取一个字节。
seq = 601, DATA
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
A
B
允许 A 发送序号 601 至 601 共 1 字节
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
应用进程读取 1 字节。接收缓存大小 = 1 字节
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 1
A 发送了序号 601 至 601 字节，不能再发送了
应用进程读取 1 字节。接收缓存大小 = 1 字节
seq = 602, DATA
允许 A 发送序号 602 至 602 共 1 字节
ACK = 1, ack = 602, rwnd = 1
A 发送了序号 602 至 602 字节，不能再发送了

## Slide 122
接收方糊涂窗口综合症
解决方法：让接收方等待一段时间，使得或者接收缓存已有足够空间容纳一个最长的报文段，或者等到接收缓存已有一半空闲的空间。只要出现这两种情况之一，接收方就发出确认报文，并向发送方通知当前的窗口大小。
上述两种方法可配合使用，使得在发送方不发送很小的报文段的同时，接收方也不要在缓存刚刚有了一点小的空间就急忙把这个很小的窗口大小信息通知给发送方。

## Slide 123
5.8.1 拥塞控制的一般原理
5.8.2 TCP 的拥塞控制方法
5.8.3 主动队列管理 AQM
5.8
TCP 的拥塞控制

## Slide 124
5.8.1 拥塞控制的一般原理
在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要明显变坏，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。这种现象称为拥塞 (congestion)。
最坏结果：系统崩溃。
负载
负载
吞量率
延迟
系统
崩溃
分组丢失增多

## Slide 125
拥塞产生的原因
由许多因素引起。例如：
节点缓存容量太小；
链路容量不足；
处理机处理速率太慢；
拥塞本身会进一步加剧拥塞；
出现网络拥塞的条件：
∑ 对资源需求 > 可用资源 (5-7)

## Slide 126
增加资源能解决拥塞吗？
不能，而且还可能使网络的性能更坏。
例如：
增大缓存，但未提高输出链路的容量和处理机的速度，排队等待时间将会大大增加，引起大量超时重传，解决不了网络拥塞；
提高处理机处理的速率会将瓶颈转移到其他地方；
拥塞引起的重传并不会缓解网络的拥塞，反而会加剧网络的拥塞。

## Slide 127
拥塞控制与流量控制的区别
拥塞控制
防止过多的数据注入到网络中，避免网络中的路由器或链路过载。
是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。
流量控制
点对点通信量的控制，是个端到端的问题。
抑制发送端发送数据的速率，以使接收端来得及接收。

## Slide 128
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞
拥塞控制所起的作用
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）

## Slide 129
拥塞控制的一般原理
拥塞控制的前提：网络能够承受现有的网络负荷。
实践证明，拥塞控制是很难设计的，因为它是一个动态问题。
分组的丢失是网络发生拥塞的征兆，而不是原因。
在许多情况下，甚至正是拥塞控制本身成为引起网络性能恶化、甚至发生死锁的原因。

## Slide 130
开环控制和闭环控制
开环控制
在设计网络时，事先考虑周全，力求工作时不发生拥塞。
闭环控制
基于反馈环路的概念。
思路：力争避免发生拥塞。
根据网络当前运行状态采取相应控制措施。
思路：在发生拥塞后，采取措施进行控制，消除拥塞。
但一旦整个系统运行起来，就不再中途进行改正了。

## Slide 131
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。

## Slide 132
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。
主要指标有：
由于缺少缓存空间而被丢弃的分组的百分数；
平均队列长度；
超时重传的分组数；
平均分组时延；
分组时延的标准差，等等。
这些指标的上升都标志着拥塞的增长。

## Slide 133
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。
将拥塞发生的信息传送到产生分组的源站。
在路由器转发的分组中保留一个比特或字段，用该比特或字段的值表示网络没有拥塞或产生了拥塞。
周期性地发出探测分组等。

## Slide 134
闭环控制措施
1，监测
2，传送
3，调整
监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。
将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
调整网络系统的运行以解决出现的问题。
过于频繁，会使系统产生不稳定的振荡。
过于迟缓，不具有任何实用价值。
选择正确的时间常数是相当困难的。

## Slide 135
5.8.2 TCP 的拥塞控制方法
TCP 采用基于滑动窗口的方法进行拥塞控制，属于闭环控制方法。
TCP 发送方维持一个拥塞窗口 cwnd (Congestion Window)
拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且是动态变化的。
发送端利用拥塞窗口根据网络的拥塞情况调整发送的数据量。
发送窗口大小不仅取决于接收方窗口，还取决于网络的拥塞状况。
真正的发送窗口值：
真正的发送窗口值 = Min (接收方通知的窗口值，拥塞窗口值)

## Slide 136
控制拥塞窗口变化的原则
只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就可以再增大一些，以便把更多的分组发送出去，提高网络的利用率。
但只要网络出现拥塞或有可能出现拥塞，就必须把拥塞窗口减小一些，以减少注入到网络中的分组数，缓解网络出现的拥塞。

## Slide 137
发送方判断拥塞的方法：隐式反馈
超时重传计时器超时
网络已经出现了拥塞。
收到 3 个重复的确认
预示网络可能会出现拥塞。
因传输出差错而丢弃分组的概率很小（远小于1 %）。
因此，发送方在超时重传计时器启动时，就判断网络出现了拥塞。

## Slide 138
TCP 拥塞控制算法
四种拥塞控制算法（ RFC 5681） ：
慢开始 (slow-start)
拥塞避免 (congestion avoidance)
快重传 (fast retransmit)
快恢复 (fast recovery)

## Slide 139
1. 慢开始 (Slow start)
目的：探测网络的负载能力或拥塞程度。
算法：由小到大逐渐增大注入到网络中的数据字节，即：由小到大逐渐增大拥塞窗口数值。
2 个控制变量：
拥塞窗口 cwnd
初始值：2 种设置方法。
慢开始门限 ssthresh
防止拥塞窗口增长过大引起网络拥塞。
1 至 2 个最大报文段 MSS （旧标准）
2 至 4 个最大报文段 MSS（RFC 5681）

## Slide 140
拥塞窗口 cwnd 增大：在每收到一个对新的报文段的确认，就把拥塞窗口增加最多一个发送方的最大报文段 SMSS (Sender Maximum Segment Size) 的数值。
其中 N 是原先未被确认的、但现在被刚收到的确认报文段所确认的字节数。
拥塞窗口 cwnd 每次的增加量 = min (N, SMSS) (5-8)
1. 慢开始 (Slow start)

## Slide 141
初始拥塞窗口 cwnd = 1；
慢开始门限 SSTH ＝ n；
执行拥塞避免算法
是
否
发送报文段
（重传定时器未超时）
每收到一个对新的报文段的确认
cwnd= cwnd +1
cwnd < SSTH？
1. 慢开始 (Slow start)
（假设发送方设置 cwnd = 1 个 SMSS）

## Slide 142
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 加 1。
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
…
cwnd = 8
往返时延 RTT (轮次 1)
往返时延 RTT (轮次 2)
往返时延 RTT (轮次 3)

## Slide 143
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
…
往返时延 RTT (轮次 1)
往返时延 RTT (轮次 2)
往返时延 RTT (轮次 3)
窗口大小按指数增加，不慢！
每经过一个传输轮次，拥塞窗口就加倍。
cwnd = 8
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 加 1。
发送方
接收方

## Slide 144
传输轮次（transmission round）
一个传输轮次所经历的时间其实就是往返时间 RTT。
传输轮次强调：把拥塞窗口 cwnd 所允许发送的报文段都连续发送出去，并收到了对已发送的最后一个字节的确认。
例如：拥塞窗口 cwnd = 4，这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段，并收到这 4 个报文段的确认，总共经历的时间。

## Slide 145
慢开始门限 ssthresh
防止拥塞窗口 cwnd 增长过大引起网络拥塞。
用法：
当 cwnd < ssthresh 时，使用慢开始算法。
当 cwnd > ssthresh 时，停止使用慢开始算法，改用拥塞避免算法。
当 cwnd = ssthresh 时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。

## Slide 146
2. 拥塞避免
目的：让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大，避免出现拥塞。
拥塞窗口 cwnd 增大：每经过一个往返时间 RTT（不管在此期间收到了多少确认），发送方的拥塞窗口 cwnd = cwnd + 1。
具有加法增大 AI (Additive Increase) 特点：使拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长。
注意：
拥塞避免并非完全避免拥塞，而是让拥塞窗口增长得缓慢些，使网络不容易出现拥塞。

## Slide 147
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M6
确认 M4~M6
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 3
发送 M7~M10
cwnd = 4
…
往返时延 RTT (轮次 1)
往返时延 RTT (轮次 1)
往返时延 RTT (轮次 1)
每经过一个往返时间 RTT，发送方就把拥塞窗口 cwnd 加 1。

## Slide 148
当网络出现拥塞时
无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞（重传定时器超时）：
ssthresh = max (cwnd/2，2)
cwnd = 1
执行慢开始算法
目的：迅速减少主机发送到网络中的分组数，使得发生拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。

## Slide 149
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1（窗口单位不使用字节而使用报文段）。
将慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，即 ssthresh = 16。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始
慢开始

## Slide 150
开始执行慢开始算法时，拥塞窗口 cwnd=1，发送第一个报文段。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 151
发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，因此拥塞窗口 cwnd 随着往返时延 RTT 按指数规律增长。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 152
发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，因此拥塞窗口 cwnd 随着往返时延 RTT 按指数规律增长。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 153
发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，因此拥塞窗口 cwnd 随着往返时延 RTT 按指数规律增长。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 154
当拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限值 ssthresh 时，改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增长。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 155
当拥塞窗口 cwnd = 24 时，网络出现了超时，发送方判断为网络拥塞。调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 12，同时设置拥塞窗口 cwnd = 1，进入慢开始阶段。
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh

## Slide 156
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
当拥塞窗口 cwnd = 24 时，网络出现了超时，发送方判断为网络拥塞。调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 12，同时设置拥塞窗口 cwnd = 1，进入慢开始阶段。
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 157
按照慢开始算法，发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1。当拥塞窗口 cwnd = ssthresh = 12 时，改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增大。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 158
当拥塞窗口 cwnd = 16 时，发送方连续收到 3 个对同一个报文段的重复确认（记为 3-ACK）。发送方改为执行快重传和快恢复算法。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 159
快重传 FR (Fast Retransmission) 算法
目的：让发送方尽早知道发生了个别报文段的丢失。
发送方只要连续收到三个重复的确认，就立即进行重传（即“快重传”），这样就不会出现超时。
使用快重传可以使整个网络的吞吐量提高约 20%。
快重传算法要求接收方立即发送确认，即使收到了失序的报文段，也要立即发出对已收到的报文段的重复确认。
注意：
快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可以更早地（更快地）重传丢失的报文段。

## Slide 160
快重传举例
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
确认 M2
发送 M4
确认 M3
重复确认 M3
重复确认 M3
发送 M7
收到三个连续的
对 M3 的重复确认，立即重传 M3
发送 M2
发送 M3
丢失
发送 M5
发送 M6
立即重传 M3
重复确认 M3

## Slide 161
快恢复 FR (Fast Recovery)算法
当发送端收到连续三个重复的确认时，不执行慢开始算法，而是执行快恢复算法 FR (Fast Recovery) 算法：
慢开始门限 ssthresh = 当前拥塞窗口 cwnd / 2 ；
乘法减小 MD (Multiplicative Decrease) 拥塞窗口。
新拥塞窗口 cwnd = 慢开始门限 ssthresh ；
执行拥塞避免算法，使拥塞窗口缓慢地线性增大（加法增大 AI）。
二者合在一起就是所谓的 AIMD 算法，使 TCP 性能有明显改进。

## Slide 162
当拥塞窗口 cwnd = 16 时，发送方连续收到 3 个对同一个报文段的重复确认（记为 3-ACK）。发送方改为执行快重传和快恢复算法。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 163
执行快重传和快恢复算法：发送方调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 8，设置拥塞窗口 cwnd = ssthresh = 8，开始执行拥塞避免算法。
超时（网络发生拥塞，执行拥塞避免算法）
第 1 次调整 ssthresh
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
往返时延 RTT
拥塞窗口 cwnd
3-ACK（执行快恢复算法）
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



第 2 次调整 ssthresh
慢开始和拥塞避免算法的实现举例

## Slide 164
TCP 拥塞控制流程图
TCP 连接建立
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = 1
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = ssthresh
TCP 连接释放
慢开始
初始拥塞窗口 cwnd = 1
按指数规律增大
3 个重复
的 ACK
超时
cwnd  ssthresh
拥塞避免
3 个重复
的 ACK
超时
拥塞窗口 cwnd
按线性规律增大

## Slide 165
发送窗口的上限值
当 rwnd < cwnd 时，是接收方的接收能力限制发送窗口的最大值。
当 cwnd < rwnd 时，是网络拥塞限制发送窗口的最大值。
发送窗口的上限值 = Min [rwnd, cwnd] (5-9)

## Slide 166
5.8.3 主动队列管理 AQM
TCP 拥塞控制和网络层采取的策略有密切联系。
例如：
  若路由器对某些分组的处理时间特别长，就可能引起发送方 TCP 超时，对这些报文段进行重传。
  重传会使 TCP 连接的发送端认为在网络中发生了拥塞，但实际上网络并没有发生拥塞。
对 TCP 拥塞控制影响最大的就是路由器的分组丢弃策略。

## Slide 167
“先进先出”FIFO 处理规则
先进先出FIFO (First In First Out) 处理规则：
尾部丢弃策略 (tail-drop policy)：当队列已满时，以后到达的所有分组（如果能够继续排队，这些分组都将排在队列的尾部）将都被丢弃。
路由器的尾部丢弃往往会导致一连串分组的丢失，这就使发送方出现超时重传，使 TCP 进入拥塞控制的慢开始状态，结果使 TCP 连接的发送方突然把数据的发送速率降低到很小的数值。

## Slide 168
先进先出（FIFO）处理规则与尾部丢弃策略
在最简单的情况下，路由器队列通常采用
先进先出 (FIFO) 处理规则与尾部丢弃策略 (tail-drop policy)。
当队列已满时，以后到达的所有分组将都被丢弃。
最大队列长度

## Slide 169
分组丢弃使发送方出现超时重传，使 TCP 连接进入慢开始状态。
队列长度
时间
队列满
队列满时，TCP 重传定时器超时，重新开始慢启动，减少数据率。
分组离开队列，之后执行慢启动增大数据传输率。
队列又满时，TCP 重传定时器超时，重新再次开始慢启动，减少数据率。
先进先出（FIFO）处理规则与尾部丢弃策略

## Slide 170
严重问题：全局同步
若路由器进行了尾部丢弃，
所有到达的分组都被丢弃，不论它们属于哪个 TCP 连接。
最大队列长度

## Slide 171
分组丢弃使发送方出现超时重传，使多个 TCP 连接同时进入慢开始状态，
发生全局同步 (global syncronization)。
队列长度
时间
队列满
队列满时，TCP 重传定时器超时，重新开始慢启动，减少数据率。
分组离开队列，之后执行慢启动增大数据传输率。
队列又满时，TCP 重传定时器超时，重新再次开始慢启动，减少数据率。
严重问题：全局同步

## Slide 172
主动队列管理 AQM
1998 年提出了主动队列管理 AQM (Active Queue Management)。
主动：不要等到路由器的队列长度已经达到最大值时才不得不丢弃后面到达的分组，而是在队列长度达到某个值得警惕的数值时（即当网络拥塞有了某些拥塞征兆时），就主动丢弃到达的分组。
AQM 可以有不同实现方法，其中曾流行多年的就是随机早期检测 RED (Random Early Detection)。

## Slide 173
随机早期检测 RED
路由器队列维持两个参数：
  队列长度最小门限 THmin
  队列长度最大门限 THmax 。
RED 对每一个到达的分组都先计算平均队列长度 LAV 。
若平均队列长度小于最小门限 THmin，则将新到达的分组放入队列进行排队。
若平均队列长度超过最大门限 THmax ，则将新到达的分组丢弃。
若平均队列长度介于在最小门限 THmin 和最大门限 THax 之间，则按照某一概率 p 将新到达的分组丢弃。

## Slide 174
随机早期检测 RED
RED 路由器到达队列维持两个参数：Thmin， Thmax，分成为三个区域：
从队首
发送
最小门限 Thmin
最大门限 Thmax
分组
到达
平均队列长度 Lav
排队
丢弃
以概率 p 丢弃
RED 对每一个到达的分组都先计算平均队列长度 LAV 。

## Slide 175
随机早期检测 RED
当 LAV  Thmin 时，丢弃概率 p = 0。
当 LAV  Thmax 时，丢弃概率 p = 1。
当 Thmin ≤ LAV ≤ Thmax时，丢弃概率 p： 0  p  1 。
困难：丢弃概率 p 的选择，因为 p 并不是个常数。
例如，按线性规律变化，从 0 变到 pmax。
最小门限 THmin
最大门限 THmax
平均队列长度 Lav
分组丢弃概率 p
1.0
0
pmax
排队
丢弃或排队。以概率p丢弃
丢弃

## Slide 176
多年的实践证明，RED 的使用效果并不太理想。
2015 年公布的 RFC 7567 已经把 RFC 2309 列为“陈旧的”，并且不再推荐使用 RED。
但对路由器进行主动队列管理 AQM 仍是必要的。
AQM 实际上就是对路由器中的分组排队进行智能管理，而不是简单地把队列的尾部丢弃。
现在已经有几种不同的算法来代替旧的 RED，但都还在实验阶段。
随机早期检测 RED

## Slide 177
5.9.1 TCP 的连接建立
5.9.2 TCP 的连接释放
5.9.3 TCP 的有限状态机
5.9
TCP 的运输连接管理

## Slide 178
运输连接的三个阶段
TCP 是面向连接的协议。
TCP 连接有三个阶段：
连接建立
数据传送
连接释放
TCP 的连接管理就是使 TCP 连接的建立和释放都能正常地进行。

## Slide 179
TCP 连接建立过程中要解决的三个问题
要使每一方能够确知对方的存在。
要允许双方协商一些参数（如最大窗口值、是否使用窗口扩大选项和时间戳选项以及服务质量等）。
能够对运输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。
TCP 连接的建立采用客户服务器方式。
主动发起连接建立的应用进程叫做客户 (client)。
被动等待连接建立的应用进程叫做服务器 (server)。

## Slide 180
5.9.1 TCP 的连接建立
TCP 建立连接的过程叫做握手。
采用三报文握手：在客户和服务器之间交换三个 TCP 报文段，以防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了，因而产生 TCP 连接建立错误。

## Slide 181
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
A
B
客户
服务器

## Slide 182
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
被动打开
A
B
客户
服务器
B 的 TCP 服务器进程先创建传输控制块 TCB，准备接受客户进程的连接请求。

## Slide 183
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 的 TCP 向 B 主动发出连接请求报文段，其首部中的同步位 SYN = 1，并选择序号 seq = x，表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x。
注意：TCP规定，SYN 报文段（即SYN = 1的报文段）不能携带数据，但要消耗掉一个序号。

## Slide 184
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则发回确认。
B 在确认报文段中应使 SYN = 1，使 ACK = 1，其确认号 ack = x + 1，自己选择的序号 seq = y。
这个报文段也不能携带数据，但同样要消耗掉一个序号。

## Slide 185
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 收到此报文段后向 B 给出确认，其 ACK = 1，确认号 ack = y + 1。
A 的 TCP 通知上层应用进程，连接已经建立。
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
TCP 标准规定：ACK 报文段可以携带数据。
但如果不携带数据，则不消耗序号。下一个数据报文段的序号仍是 seq = x + 1。

## Slide 186
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
B 的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层应用进程：TCP 连接已经建立。双方可以开始数据传送。
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
数据传送

## Slide 187
采用三报文握手建立 TCP 连接的各个状态
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
数据传送
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED
（同步已发送）
（同步收到）
（已建立连接）
（已建立连接）

## Slide 188
5.9.2 TCP 的连接释放
TCP 连接释放过程比较复杂。
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
TCP 连接释放过程是四报文握手。

## Slide 189
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP 连接。
A 把连接释放报文段首部的 FIN = 1，其序号seq = u，等待 B 的确认。
TCP规定：FIN 报文段即使不携带数据，也消耗掉一个序号。

## Slide 190
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
B 发出确认，ACK=1，确认号 ack = u+1，这个报文段的序号 seq = v。
TCP 服务器进程通知高层应用进程。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接处于半关闭 (half-close) 状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
通知
应用
进程
ACK = 1, seq = v, ack= u  1

## Slide 191
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，其应用进程就通知 TCP 释放连接。
FIN=1，ACK=1，确认号 ack = u+1。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭

## Slide 192
TCP 的连接释放
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。
ACK=1，确认号 ack=w+1，自己的序号 seq = u + 1
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1

## Slide 193
TCP 的连接释放
采用四报文握手
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
等待 2MSL
TIME-
WAIT

主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
A
B
客户
服务器
数据传送
CLOSED
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
CLOSED
请注意：此时 TCP 连接还没有释放掉。必须经过时间等待计时器 (TIME-WAIT timer) 设置的时间 2MSL 后，A 才释放 TCP 连接。
（终止等待1）
（终止等待2）
（关闭等待）
（最后确认）
（时间等待）
（关闭）
（关闭）

## Slide 194
第一，保证发送的最后一个 ACK 报文段能够到达 B。
第二，防止“已失效的连接请求报文段”出现在本连接中。
必须等待 2MSL 的时间

## Slide 195
用来防止在 TCP 连接出现长时期空闲。
通常设置为 2 小时 。
若服务器过了 2 小时还没有收到客户的信息，它就发送探测报文段。
若发送了 10 个探测报文段（每一个相隔 75 秒）还没有响应，就假定客户出了故障，因而就终止该连接。
保活计时器

## Slide 196
CLOSED
ESTABLISHED
LISTEN
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_1
SYN_RCVD
FIN_WAIT_2
CLOSING
TIME_WAIT
SYN_SENT
LAST_ACK
主动打开
被动打开
被动关闭
主动关闭
起点
被动打开
主动打开
发送 SYN
同时打开
收到 SYN，发送 SYN， ACK
收到 ACK
数据传送
阶段
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
收到 RST
收到 SYN
发送 SYN, ACK
关闭
或超时
收到 ACK
收到 SYN, ACK
发送 ACK
收到 ACK
收到 ACK
收到 FIN
发送 ACK
收到 FIN, ACK
发送 ACK
收到 FIN
发送 ACK
同时关闭
收到 FIN
发送 ACK
发送 SYN
等待 2MSL 时间后
关闭
5.9.3 TCP 的有限状态机
对服务器进程的正常变迁。
对客户进程的正常变迁。
异常变迁。